Приложение

к решению Собрания представителей

Моздокского городского поселения

От         г. №

Инвестиционная программа

«Строительство и модернизация объектов систем коммунального водоснабжения и канализации МУП «Моздокский водоканал» на 2015-2017 гг.»

Моздокского городского поселения РСО – Алания

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Строительство и модернизация объектов систем коммунального водоснабжения и канализации МУП «Моздокский водоканал» на 2015-2017 гг.» Моздокского городского поселения РСО – Алания (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 6.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации (Приказы от 10 октября 2007 г. №№99, 100, 101), Федеральный закон от 25.02.1999г. №39 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» |
| Заказчик Программы | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания |
| Основные цели и задачи Программы | - улучшение режимов работы водопроводных и канализационных сетей; - достижение более высоких технико-экономических показателей; - снижение уровня износа коммунальных сетей; - повышение надежности и безопасности системы водоснабжения; - строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения; - стабилизация водоснабжения отдельных районов города; - повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; - модернизация насосных станций с установкой регулирования канализационных насосных агрегатов с целью ресурсосбережения. |
| Сроки реализации | 2015 - 2017гг. |
| Исполнитель основных мероприятий | МУП «Моздокский водоканал» |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования составит - 6670,0 тыс. руб. Источник финансирования: Собственные средства - 6670,0 тыс. руб. |
| Организация контроля, мониторинга | Общий контроль за реализацией Программы и мониторинг осуществляет Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия - Алания |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение уровня износа коммунальных сетей, повышение надежности и безопасности системы водоснабжения: снижение количества аварий и сбоев. |

Цели инвестиционной Программы

Основной целью Программы является улучшение режимов работы водопроводных и канализационных сетей и достижение более высоких технико-экономических показателей. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. снижение уровня износа коммунальных сетей;

2. повышение надежности и безопасности системы водоснабжения;

Цели инвестиционной Программы представлены в виде индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры  г. Моздока, находящейся в хозяйственном ведении МУП «Моздокский водоканал».

Целевые индикаторы количественно отражают достижение целей возможного уровня.

- Снижение уровня износа коммунальных сетей

| Показатель | Текущее значение 2013г. | Будущее значение 2017г. |
| --- | --- | --- |
| Уровень износа коммунальных сетей, % | 75 | 73 |

Уровень износа коммунальных сетей после выполнения Программы снизится за счёт строительства новых коммунальных сетей.

- Повышение надежности и безопасности системы водоснабжения

Благодаря внедрению Программы, будет обеспечено повышение надёжности и безопасности работы водопроводных и канализационных сетей, и, соответственно, водоснабжения потребителей, питающихся от МУП «Моздокский водоканал» г.Моздока. Программа позволит уменьшить количество сбоев и аварий, это позволит сэкономить средства предприятия на устранение аварийных ситуаций.

Оценка существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие «Моздокский водоканал» (МУП «Моздокский водоканал») создано на основании  приказа Министерства ЖКХ № 97 от 22 августа 1978 г.

Устав предприятия утверждён распоряжением председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Имущество предприятия находится в муниципальной собственности муниципального образования Моздокское городское поселение. Предприятие, находящееся на самостоятельном балансе, распоряжается имуществом на праве хозяйственного ведения.

МУП «Моздокский водоканал» осуществляет следующие виды деятельности:

- водоснабжение;

- водоотведение и очистка сточных вод

Водоснабжение.

МУП «Моздокский водоканал» обеспечивает питьевой водой население, предприятия и организации города Моздока.

Система водоснабжения включает в себя 4 водозабора, 5 насосных станций водопровода, станцию второго подъёма, водопроводные сети.

Санитарная зона имеет ограждение из бетонных плит, зеленые насаждения.

Городской водозабор введен в эксплуатацию в 1982 году. Производственная мощность водозаборных сооружений составляет 13 тыс. м3 в сутки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 140,5 км. Водопроводные сети центральной части города имеют износ 100%, прочие сети износ от 40% до 75%.

Объём оказанных услуг в натуральном выражении показан в таблице 1.

Таблица 1. Объем оказанных услуг в натуральном выражении

|  | Показатели | Ед. изм. | 2011 год | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение отпущено всем потребителям | тыс.м3 | 2657 | 2570 | 2387 |
|  | в т.ч. населению | тыс.м3 | 2254 | 2156 | 1992 |
|  | бюджетным организациям | тыс.м3 | 273 | 292 | 217 |
|  | собственное потребление | тыс.м3 | 18 | 18 | 18 |
|  | прочие потребители | тыс.м3 | 112 | 104 | 160 |
| 2. | Потери воды | % | 23,4 | 30,3 | 36,0 |
| 3. | Коэффициент использования мощности станции 2-го подъёма |  | 0,813 | 0,724 | 0,703 |
| 4. | Коэффициент использования мощности очистных сооружений |  | 0,574 | 0,597 | 0,559 |

Отпуск воды всем потребителям на протяжении 2011-2013 гг. снизился на 270 тыс. м3 с 2657 тыс.м3 до 2387 тыс.м3, что связано с установкой потребителями приборов учета потребления ресурса. Производственные мощности подъёма воды МУП «Моздокский водоканал» использовались на 79-89%. Потери воды на исследуемом периоде времени составляют 30%, что обусловлено высоким износом водопроводных сетей (около 80%), а некоторые 100%. Основными потребителями услуг МУП «Моздокский водоканал» является население – 84,1%, прочие потребители составляют – 4,94%, собственное потребление – 0,07%, бюджетные организации – 10,3%.

Таблица 2. Объем оказанных услуг в денежном выражении

| Показатель | Ед.изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка по водоснабжению (без НДС) | тыс.руб. | 32957 | 33307 | 34237 |

Выручка за исследуемый период выросла с 32957 тыс. руб. до 34237 тыс. руб. за счёт роста тарифа на предоставляемую услугу.

Таблица 3. Структура и численность работников

| Вид деятельности | Количество человек |
| --- | --- |
| Водоснабжение - всего, | 117 |
| в том числе производственные рабочие | 103 |
| АУП | 14 |

Водоотведение и очистка сточных вод

МУП «Моздокский водоканал» оказывает услуги водоотведения и очистки сточных вод в городе Моздоке.

Система водоотведения, находящаяся на балансе МУП «Моздокский водоканал», включает в себя:

- самотечный коллектор 5,7 км, износ сетей составляет от 55% до 85%;

- напорный коллектор 16 км, износ 75%;

- насосные перекачивающие станции 7 шт.;

- протяженность сетей канализации составляет 70,2 км.

- очистные сооружения - проектная производительность 10,0 тыс.куб.м/сутки или 3650 тыс.м3/год;

- аттестованная лаборатория.

Очистные сооружения находятся на расстоянии 0,5 км от г. Моздока. Сброс стоков осуществляется в реку Терек.

Очистные сооружения представляют собой комплексную систему механической и биологической очистки стоков, в том числе:

- блок первичной механической очистки - приемная камера сточных вод, решетки, песколовки, первичные отстойники, насосы перекачки;

- блок биологической очистки - аэротенки, оборудованные воздуходувками, вторичные отстойники, резервуар активного ила, метантенки, приемный резервуар насосной станции выпуска;

- илоуплотнители;

- иловые площадки;

- котельная;

- производственное помещение.

Анализ качества стоков выполняет аттестованная  лаборатория предприятия.

Таблица 4. Основные показатели очистных сооружений

| № | Показатели | Ед. изм. | Значение показателей по данным предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Принято стоков от потребителей, всего | т. м3 | 2196 | 2180 | 1962 |
| 2 | в т.ч. от населения | т. м3 | 1286 | 1229 | 1123 |
| 4 | Пропущено стоков через очистные сооружения, всего | т. м3 | 2196 | 2180 | 1962 |
| 5 | Коэффициент использования мощности ОСК | т. м3 | 0,574 | 0,597 | 0,559 |

Показатель приёма стоков от всех потребителей ежегодно снижается, это обусловлено тем, что мощности ОСК используются на 28%,а также степенью износа оборудования очистных сооружений, которая составляет свыше 86%.

Таблица 5. Объем оказанных услуг в денежном выражении

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка по водоотведению и очистке сточных вод | тыс. руб. | 35679 | 36975 | 37006 |

Выручка по водоотведению выросла за 2011-2013 гг. на 1327  тыс. руб. за счёт повышения тарифа на данную услугу.

Таблица 6. Структура и численность работников

| Вид деятельности | Количество человек |
| --- | --- |
| Водоотведение и очистка сточных вод - всего, | 132 |
| в том числе производственные рабочие | 119 |
| АУП | 13 |

Штатная численность по каждой категории персонала рассчитана, исходя из объема, а так же перечня услуг, оказываемых МУП «Водоканал».

План технических мероприятий Программы

Для реализации инвестиционной программы предполагается с 2015 по 2017 годы выполнить мероприятия по направлению «Водоснабжение» (таблица 7) и «Водоотведение» (таблица 8).

Таблица 7. Перечень мероприятий Программы по направлению «Водоснабжение»

| I. Водоснабжение |
| --- |
| № п/п | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Всего затрат (тыс.руб.) | 1380,0 | 1370,0 | 1400,0 |
|  | Реконструкция трубопровода городского водозабора Ø400мм, протяженность-50 м | 500,0 | - | - |
|  | Реконструкция водовода к ВНС №7 Ø219 мм, протяженность -30 м | 80,0 | - | - |
|  | Замена водопровода по ул. Труда Ø110 мм, протяженность-800 м | 800,0 | - | - |
|  | Реконструкция водовода к ВНС №7 Ø219мм, протяженность 120 м | - | 300,0 | - |
|  | Замена запорной арматуры | - | 120,0 | 80,0 |
|  | Реконструкция сетей водопровода: - ул. Пушкина Ø110 мм, протяженность 350 м; - ул. Чкалова Ø 110 мм, протяженность 500 м; - ул. Чапаева Ø110 мм, протяженность 100м. | - - - | 350,0 500,0 100,0 | - - - |
|  | Реконструкция сети водопровода ул.Полевая Ø110мм, протяженность 1000м. | - | - | 1000,0 |
|  | Реконструкция водовода городского водозабора Ø300мм, протяженность 70 м | - | - | 220,0 |
|  | Ремонт (реконструкция водопроводных колодцев) | - | - | 100,0 |

Перечень мероприятий  на реализацию инвестиционной программы, источником    финансирования которой является средства предприятия.

План технических мероприятий направлен на модернизацию водопроводных сетей МУП «Моздокский водоканал» в течение 2015-2017 г.г.

Таблица 8. Перечень основных мероприятий Программы по направлению

«Водоотведение и очистка сточных вод»

| II. Водоотведение |
| --- |
| № п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Всего затрат (тыс. руб.) | 720,0 | 870,0 | 930,0 |
| 2. | ОСК -замена технологического трубопровода Ø159мм, протяженнось- 80 м; -замена трубопровода на КНС №2 Ø300 мм; -реконструкция канализационного коллектора в микрорайоне Моздок-1(главного) Ø300 мм, протяженность 200 м; -ремонт напорной линии от ГКНС до ОСК Ø 500 мм. | 160,0 80,0 400,0 80,0 | - - - - | - - - - |
| 3. | Замена напорного коллектора от КНС №2 Ø225 мм, протяженность 110 м | - | 250,0 | - |
| 4. | Реконструкция канализационного коллектора в микрорайоне Моздок-1 Ø300мм, протяженность 200м | - | 500,0 | - |
| 5. | Замена запорной арматуры | - | 120,0 | 100,0 |
| 6. | Замена канализационного коллектора от КНС №2 Ø315 мм, протяженность 80м | - | - | 280,0 |
| 7. | Реконструкция канализационного коллектора в микрорайоне Моздок-1 Ø300 мм, протяженность 200 м | - | - | 550,0 |
| 8. | Всего по предприятию по водоснабжению и водоотведению | 2100,0 | 2240,0 | 2330,0 |

План технических мероприятий направлен на строительство канализационных сетей МУП «Моздокский водоканал» в течение 2015-2017 г.г.

Объём финансовых потребностей по реализации Программы

6.1. Объем финансовых потребностей по реализации направления «Водоснабжение»

Финансовые средства, необходимые для реализации Программы рассчитаны в рублях без учёта НДС.

Таблица 9. Объём финансовых потребностей на новое строительство по направлению «Водоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Строительство и модернизация объектов систем коммунального водоснабжения | 4150,0 | 1380 | 1370 | 1400 |
| Всего инвестиций за период 2015-2017г.г. | 4150,0 | 1380 | 1370 | 1400 |

Финансирование мероприятий на новое строительство (таблица 9) в сумме 4150,0 тыс. рублей будет осуществляться за счёт собственных средств.

6.2. Объем финансовых потребностей по реализации направления «Водоотведение и очистка сточных вод»

Таблица 10. Объём финансовых потребностей по направлению

«Водоотведение и очистка сточных вод»

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Строительство и модернизация сетей водоотведения | 2520,0 | 720,0 | 870,0 | 930,0 |
| Всего инвестиций за период 2015-2017 гг. | 2520,0 | 720,0 | 870,0 | 930,0 |

Финансирование мероприятий на новое строительство (таблица 10) в сумме  2520,0 тыс. рублей будет осуществляться за счёт собственных средств.

Финансовые потребности на реализацию Программы по направлению «Водоотведение и очистка сточных вод» определены на основе разработанных локальных сметных расчетов по годам реализации инвестиционной Программы.

Мониторинг реализации Программы

Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и постоянное поддержание актуальности инвестиционной Программы.

Контроль и оценка результатов реализации инвестиционной Программы необходимы для того, чтобы не только оценить успехи, но и ускорить необходимые решения в рамках программы, а также вносить коррективы, если запланированные действия не дают ожидаемых результатов.

В ходе мониторинга решаются следующие задачи:

- стимулирование реализации Программы в целом и отдельных мер, в частности;

- оценивается степень достижения главной цели и целей Программы, дается информация для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей или о корректировке целей;

- поддерживаются в рабочем состоянии структуры, ответственные за реализацию инвестиционной Программы.

Для успешного мониторинга реализации инвестиционной Программы не менее одного раза в год организуются совещания всех заинтересованных сторон.

Описание конечных результатов реализации Программы

Результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей:

- снижение уровня износа коммунальных сетей;

- повышение надежности и безопасности системы водоснабжения: снижение аварий и сбоев.